УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «…» _______г. №____н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт                                                   (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Осуществление технического обслуживания, сборки, настройки и наладки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики на объектах использования атомной энергии»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Комплексное техническое обслуживание, ремонт и вывод из ремонта сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники на объектах использования атомной энергии»	7

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта	11

# I. Общие сведения

| Обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики на объектах использования атомной энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Поддержание работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматики на объектах использования атомной энергии |
| Группа занятий: |
| 8211 | Слесари-сборщики механических машин | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Осуществление технического обслуживания, сборки, настройки и наладки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики на объектах использования атомной энергии | 3 | Поддержание в работоспособном состоянии простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА), применяемых на объектах использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ | А/02.3 | 3 |
| B | Проведение комплексного технического обслуживания, ремонта и вывода из ремонта сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники на объектах использования атомной энергии | 4 | Поддержание в работоспособном состоянии сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение диагностики, отладки программного обеспечения и корректировки параметров сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ | B/02.4 | 4 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Осуществление технического обслуживания, сборки, настройки и наладки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА на объектах использования атомной энергии | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по КИПиА |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 92-94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО, | 2.15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Поддержание в работоспособном состоянии простых и средней сложности КИПиА, применяемых на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ) | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подбор документации, инструментов и оборудования для производства ремонтных, монтажных и наладочных работ на простых и средней сложности КИПиА в соответствии с заданием |
|  | Визуальная оценка состояния простых и средней сложности КИПиА |
|  | Оценка состояния простых и средней сложности КИПиА с использованием инструментов и оборудования |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию простых и средней сложности КИПиА в соответствии с регламентом |
|  | Устранение выявленных неисправностей и дефектов простых и средней сложности КИПиА в рамках своей компетенции |
|  | Ввод простых и средней сложности КИПиА в работу после ремонта |
|  | Оформление результатов технического обслуживания и устранения выявленных неисправностей и дефектов простых и средней сложности КИПиА в отчетной документации |
| Необходимые умения | Пользоваться лабораторными средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |
|  | Производить частичную разборку и регулировку, исправление или замену поврежденных деталей, чистку и смазку узлов простых и средней сложности КИПиА |
|  | Выполнять монтаж и демонтаж простых и средней сложности КИПиА |
|  | Производить настройку регулирующей части простых и средней сложности КИПиА |
|  | Читать схемы соединений простых и средней сложности КИПиА |
|  | Выполнять регулировку и испытания простых и средней сложности КИПиА после устранения неисправностей и дефектов |
| Необходимые знания | Типы и виды КИПиА |
|  | Устройство, назначение и принцип работы простых и средней сложности КИПиА, используемых на ОИАЭ |
|  | Основные этапы ремонтных и монтажных работ, их содержание, последовательность выполнения операций и используемые средства |
|  | Правила пользования лабораторными средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |
|  | Наиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, их причины и способы выявления |
|  | Требования охраны труда, радиационной безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Сборка отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА, применяемых на ОИАЭ | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка рабочих мест, инструментов и оборудования для выполнения слесарно-сборочных работ в соответствии с заданием на сборку отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА |
|  | Выполнение слесарной обработки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА в соответствии с заданием и требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых и средней сложности КИПиА |
|  | Выполнение дополнительных операций слесарной обработки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА при необходимости |
|  | Выполнение регулировки и проверки качества сборки отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА |
| Необходимые умения | Пользоваться измерительным и слесарным инструментом, приспособлениями и станками для слесарных работ |
|  | Читать сборочные чертежи отдельных деталей и узлов простых и средней сложности КИПиА |
|  | Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу в металлах и неметаллах |
|  | Выполнять шабрение и притирку сопрягаемых поверхностей |
|  | Наносить смазку на трущиеся поверхности приборов и устройств |
|  | Выявлять недопустимый износ поверхностей приборов и устройств |
|  | Наносить и восстанавливать антикоррозионные покрытия |
| Необходимые знания | Технологические процессы слесарной обработки |
|  | Понятия «деталь» и «сборочная единица» |
|  | Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений деталей и узлов |
|  | Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, система допусков и посадок, квалитеты точности и параметры шероховатости |
|  | Наименование, маркировка, свойства обрабатываемых материалов |
|  | Слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения |
|  | Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ |
|  | Правила обращения с красками и растворителями |
|  | Назначение и устройство слесарного и электромонтажного инструмента, правила его применения |
|  | Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими |
|  | Правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента |
|  | Способы и средства контроля качества изготовления и сборки деталей и узлов |
|  | Требования пожарной безопасности при проведении слесарных работ |
|  | Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
|  | Требования безопасности при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Комплексное техническое обслуживание, ремонт и вывод из ремонта сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники на объектах использования атомной энергии | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по КИПиА |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3-х лет по обслуживанию КИПиА |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8211 | Слесари-сборщики механических машин |
| ЕТКС | § 92-94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Поддержание в работоспособном состоянии сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, применяемых на ОИАЭ | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подбор документации, инструментов и оборудования для производства ремонтных, монтажных и наладочных работ на сложных приборах и системах измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники в соответствии с заданием |
|  | Оценка состояния сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники по показаниям приборов и оборудования |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Устранение выявленных неисправностей и дефектов сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники в рамках своей компетенции |
|  | Выполнение замены отказавших модулей сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники на работоспособные |
|  | Ввод сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники в работу после ремонта |
|  | Оформление результатов технического обслуживания и устранения выявленных неисправностей и дефектов сложных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники в отчетной документации |
| Необходимые умения | Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы |
|  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами |
|  | Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики |
|  | Производить вывод в ремонт сложных приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники |
|  | Выполнять восстановительные ремонтные работы элементов сложных систем управления оборудованием |
|  | Составлять дефектные ведомости |
| Необходимые знания | Основные принципы и способы построения систем измерения, автоматического управления и регулирования на базе микропроцессорной техники |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение, режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-компьютеров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Технологическая последовательность работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники |
|  | Технические требования, предъявляемые, к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |
|  | Правила по охране труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение диагностики, отладки программного обеспечения, корректировки параметров сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники, используемых на ОИАЭ | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подбор документации и специальных программ для выполнения диагностических работ на сложных приборах, устройствах и системах измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники в соответствии с заданием |
|  | Выполнение диагностики измерительных и управляющих систем сложных приборов с помощью специальных тестовых программ |
|  | Отладка программ в электронных устройствах измерения, контроля и автоматики с использованием специализированных стендов |
|  | Корректировка параметров сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники по результатам тестовых испытаний для приведения к заданным технологическим параметрам |
|  | Оформление результатов диагностики сложных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники в оперативной документации |
| Необходимые умения | Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы |
|  | Собирать схемы по заданным параметрам |
|  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами |
|  | Производить подготовку, введение и отладку программ в электронных устройствах |
|  | Производить проверку, тестирование, перенастройку при помощи коммуникаторов сложных и уникальных измерительных систем и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники |
|  | Настраивать системы с целью получения заданных статистических и динамических характеристик устройств и приборов |
|  | Определять погрешность приборов, устройств и систем на базе микропроцессорной техники и выполнять их перенастройку для приведения в соответствие с установленными требованиями |
|  | Производить проверку, составление программ, ввод программ, подбор изменения характеристик для конкретного технологического оборудования |
| Необходимые знания | Основные принципы и способы построения систем измерения, автоматического управления и регулирования на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-компьютеров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Способы ввода технологических и тестовых программ; методика настройки систем с целью получения заданных характеристик устройств и приборов преобразовательной техники |
|  | Устройство и диагностика измерительных и управляющих систем и комплексов |
|  | Языки программирования, применяемые в аппаратуре систем измерения и автоматики |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |
|  | Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |
|  | Требования безопасности при выполнении работ на действующем оборудовании |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»), г. Москва |
| (наименование организации) |
|  | Директор по управлению персоналом и социальной политике Гастен Д.А. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1. | ФГБУ «ВНИИ труда» |
| 2. | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», г. Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803)

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848)

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.