ПРОЕКТ

Акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»).

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по теме «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной»

2017 г.

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»). Юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001. |
| 2. | Исполнитель | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция». Почтовый адрес: 171841, Тверская область, г. Удомля |
| 3. | Сроки проведения работ | Начало – 10.02.2017 Окончание – 01.09.2017 |
| 4. | Основание для проведения работ | Основанием для проведения ОВОС являются: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»; «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372; Программа работ по оценке воздействия на окружающую среду при работе энергоблоков АЭС на повышенном уровне мощности АЭСПРГ-45К(04-05)2011, утвержденная Заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС А.В. Шутиковым 11.08.2011, введенная в действие Указанием от 22.08.2011 № 9/162-У «О введении в действие Программы», п. 1.2.4 СДПРГ-26К(04-08)2015. |
| 5. | Цели и задачи проведения работ | 5.1. Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду деятельности по эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной являются: принятие экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий при эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 5.2. Основными задачами при проведении оценки воздействия на окружающую среду являются: определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив, а также выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий); определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; разработка предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности; организация и проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по предварительным материалам ОВОС на территории округа Удомля Тверской области; разработка окончательных материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений; утверждение окончательного варианта материалов ОВОС. |
| 6. | Основные методы проведения работ | 6.1. Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями Российской Федерации в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. 6.2. ОВОС необходимо выполнить путем анализа накопленных данных: имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, материалов инженерных, в том числе, инженерно-экологических изысканий. 6.3. Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду будут использованы методы системного анализа и математического моделирования: метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; метод экспертных оценок для оценки параметров, не поддающихся непосредственному измерению; метод причинно-следственных связей для анализа непрямых взаимосвязей; метод математического моделирования; расчетно-экспериментальные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования радиоактивных веществ. |
| 7. | Исходные данные для проведения работ | Исходными данными для проведения ОВОС являются: материалы инженерных изысканий, выполненные для объекта «Калининская АЭС. Расширение до 4000 МВт (II очередь, Блок 4)»; фоновое содержание загрязняющих веществ в почве и атмосферном воздухе в районе планируемого участка строительства; сводные фактические выбросы и сбросы загрязняющих веществ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в сравнении с установленными нормативами (не менее чем за 5 лет); результаты производственного контроля за состоянием окружающей среды, выполняемые филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» (не менее чем за 5 лет); эксплуатационная документация Калининской АЭС; разрешительная документация Калининской АЭС в области природопользования; материалы проектной документации и ООБ объекта «Калининская АЭС. Расширение до 4000 МВт (II очередь, Блок 4)»; отчетные материалы, разработанные по договору от 05.12.2011 №139-ИЯР «Разработка обосновывающих материалов и ООБ для энергоблока № 4 Калининской АЭС при работе на мощности 104% от номинальной в 18-месячном топливном цикле (в части НИЦ «Курчатовский институт»)»; проект санитарно-защитной зоны и проект зоны наблюдения Калининской АЭС. |
| 8. | Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты | 8.1. Услуги (работы) должны быть оказаны в соответствии с требованиями, изложенными в данном техническом задании. 8.2. Исполнитель должен обеспечить выполнение требований, установленных документами: Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ; Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ; Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.12.2011 № 579 «О порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, и о перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учёту и нормированию»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.07.2011 № 650 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)»; Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам»; Приказ от 16.05.2000 № 372 Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 № 177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга); Приказ Ростехнадзора от 10.10.2007 № 688 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии»; Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС- 03); СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009); Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 «О согласовании осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»; Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Эспо, 25.02.1991; ICRP Publication 103. Anna1s of the ICRP 37 (2-4), 2007; МУ 1.5.1.99.0097-2012 «Методические указания. Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии»; Постановление Правительства РФ от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактнвным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов»; Общие положения обеспечения безопасности атомных станций», НП-001-15; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) с изменениями от 16.09.2013; Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» от 20.12.2004 № 166; Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» от 06.10.2008 № 743, с изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.01.2016 № 11. Также должны соблюдаться нормы и правила входящие в состав «Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию)», Москва, 2015 г., АО «Концерн Росэнергоатом». 8.3. Выполнение услуг (работ) по указанной теме включает в себя: предоставление Заказчику (Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов) предварительного варианта материалов ОВОС для дальнейшего ознакомления населения и общественных организаций; участие в проведении, совместно с органами местного самоуправления, общественных слушаний на территории округа Удомля Тверской области; сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, выявленных в процессе общественных слушаний; взаимодействие с населением и общественными организациями по выявленным, в процессе общественных слушаний замечаниям и предложениям; выпуск окончательных материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений (в виде общественных слушаний). |
| 9. | Краткая информация об объекте | Калининская АЭС является филиалом Акционерного общества «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»). Место регистрации АО «Концерн Росэнергоатом»: 17.09.2008 Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г. Москве, выдано свидетельство серия 77 № 010416448 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер 5087746119951. В административном отношении площадка АС расположена в Удомельском городском округе Тверской области, в 7 км к северо-востоку от г. Удомля. Расстояние до областного центра – г. Тверь составляет 115 км по прямой. Площадка АС расположена на южном берегу оз. Удомля, в 2,7 км восточнее оз. Песьво. Озера соединены прорезью и используются для технического водоснабжения и охлаждения систем АЭС. Сток воды в р. Съежа из озер Удомля и Песьво зарегулирован с 1987 г. гидроузлом с НПГ-156,25 м. абс. Другие крупные озера Кубыча, Наволок и Кезадра находятся соответственно в 6,0 км к юго-западу, 13,5 км к северу и 15,0 км к северо-востоку от площадки АС. Район также характеризуется наличием других более мелких озер, таких как Саминец, Мишутинское, Бол. Кжемля. Жилой поселок АЭС примыкает к южной стороне существующей застройки г. Удомля и связан с промплощадкой автомобильной дорогой с твердым покрытием. На расстоянии 22 км к югу от площадки АС проходит федеральная автомобильная дорога Вышний Волочек – Бежецк. Предметом деятельности Калининской атомной станции является производство электрической и тепловой энергии (мощности) и иные виды деятельности согласно «Положению о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция». Проектная мощность Калининской АЭС – 4000 МВТ (4 блока) Проект энергоблока № 4 Калининской АЭС относится к серии унифицированных с реакторами ВВЭР-1000, с двухконтурной системой выработки электроэнергии. Первый контур - радиоактивный. Для него принят слабощелочной восстановительный аммиачно-калиевый режим с борной кислотой. Первый контур состоит из: реактора, четырех главных циркуляционных петель, четырех главных циркуляционных насосов (ГЦН), трубного пространства каждого из четырех парогенераторов (ПГ) и одного парового компенсатора давления (КД). Второй контур - нерадиоактивный. Для него предусмотрен высокощелочной водно-химический режим с коррекционной обработкой рабочей среды гидразин-гидратом, этаноламином и, при необходимости, аммиаком. Второй контур состоит из: паропроизводительной части парогенераторов, паропроводов свежего пара, одного турбоагрегата, включающего в себя турбоустановку и турбогенератор, конденсатных насосов, системы регенеративных подогревателей низкого давления, системы основного конденсата, деаэраторов, системы питательной воды, включая питательные насосы и системы регенеративных подогревателей высокого давления. В реакторном отделении топливо хранится в бассейне выдержки в стеллажах уплотненного хранения топлива. В активной зоне реактора создаются условия, при которых протекает ядерная реакция на тепловых нейтронах с выработкой тепловой энергии. Теплоноситель первого контура, проходя через активную зону реактора, нагревается и по главному циркуляционному трубопроводу четырех параллельных циркуляционных петель поступает в трубное пространство ПГ, где он отдает свою энергию паропроизводительной части парогенератора, производя пар второго контура. От ПГ теплоноситель по главному циркуляционному трубопроводу возвращается в реактор для повторного нагрева. Циркуляция в петлях осуществляется четырьмя ГЦН. Колебания давления в первом контуре воспринимаются компенсатором давления, а наиболее глубокие возмущения приводят к сбросу пара через импульсно-предохранительные устройства в барботажный бак, который охлаждается промежуточным контуром. Из паропроизводительной части парогенераторов пар по главным паропроводам через стопорно-регулирующие клапана попадает в турбину. Проходя через цилиндр высокого давления и четыре цилиндра низкого давления, пар отдает свою энергию турбине. При этом происходит переход тепловой энергии в энергию вращения ротора турбины. Генератор, сидящий на одном валу с ротором турбины, преобразует механическую энергию вращения ротора в электрическую. Отработанный пар, после прохождения через турбину, попадает в конденсатор, где конденсируется за счет охлаждения циркуляционной водой. Предусмотрено три системы охлаждения: - система охлаждения основного оборудования (циркуляционного водоснабжения), обеспечивающая отвод тепла от конденсаторов турбины, ТПН и части вспомогательного оборудования машзала; - система охлаждения неответственных потребителей (потребителей группы «В»), обеспечивающая подачу охлаждающей воды на неответственные потребители машзала в режиме нормальной эксплуатации энергоблока, к потребителям РДЭСО и к потребителям под оболочкой РО в режиме обесточивания; - система охлаждения ответственных потребителей (потребителей группы «А»), обеспечивающая отвод тепла от систем безопасности реакторного отделения в режимах нормальной эксплуатации ответственных потребителей и охлаждение дизельгенераторов в РДЭС. Работа всех систем охлаждения предусмотрена по оборотной схеме. Схема системы охлаждения основного оборудования энергоблока № 4 открытая, оборотная. Охлаждение воды предусмотрено на двух градирнях № 3, 4 и сбросом воды от градирен в оз. Удомля в сторону деревни Ряд. Схема системы охлаждения неответственных потребителей (потребителей группы «В») оборотная, с охлаждением воды на охладителях системы охлаждения основного оборудования энергоблока № 4. В качестве охладителей в системе охлаждения ответственных потребителей предусмотрены озера - охладители системы охлаждения основного оборудования энергоблоков № 1 – № 4. В качестве источника для восполнения потерь воды в системе охлаждения основного оборудования сохранено использование дополнительного водного источника (подземных вод). Воздействие Калининской АЭС на окружающую среду определяется следующими основными факторами: - выбросами и сбросами радиоактивных веществ; - выбросами и сбросами химических загрязняющих веществ (жидкие отходы с токсичными веществами, образующимися при технологических операциях); - образованием промышленных отходов; - тепловым воздействием; - антропогенным давлением на зону проживания. Установлена санитарно-защитная зона Калининской АЭС радиусом 1,2 км. На случай чрезвычайных ситуаций утверждены: план мероприятий по защите персонала АЭС, план мероприятий по защите населения, которыми предусмотрен порядок действий при чрезвычайных ситуациях и необходимое обеспечение. В целях повышения качества контроля состояния экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования Калининской АЭС проводится мониторинг состояния окружающей среды. На Калининской АЭС функционирует система экологического менеджмента. |
| 10. | Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ | Разработанные в соответствии с настоящим техническим заданием материалы по оценке воздействия на окружающую среду подлежат обсуждению с заинтересованной общественностью, дорабатываются с учетом поступивших замечаний и предложений и включаются в состав материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу. |
| 11. | Отчетные материалы | 11.1. По завершении оказания услуг (работ) Исполнитель передает Заказчику отчеты: предварительный вариант материалов ОВОС в соответствии с техническим заданием на выполнение ОВОС; материалы, подготовленные для проведения общественных обсуждений (доклад, брошюра для ознакомления населения); окончательный вариант материалов ОВОС, учитывающий результаты общественных обсуждений; материалы (доклад) подготовленные для проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии. 11.2. Состав и содержание материалов ОВОС должны соответствовать МУ 1.5.1.99.0097-2012 «Методические указания. Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии». Материалы ОВОС должны включать в себя информацию, предусмотренную «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372. 11.3. В материалах ОВОС в обязательном порядке должны быть представлены следующие сведения: краткая информация об объекте (компоновка, описание технологической схемы производства, системы безопасности, сведения о РАО, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять, система обращения с поступающими РАО, радиационный контроль, система обращения с РАО, ОНАО, отходами производства и потребления, образующимися при эксплуатации объекта); описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предполагаемый «нулевой» вариант (отказ от деятельности), и сравнение вариантов по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-экономическим последствиям; анализ соответствия площадки сооружения объекта установленным природно-экологическим критериям, в т.ч.: а. выбор места размещения площадки строительства с учетом потенциальной опасности подтопления, эрозии, дефляции и других негативных почвенных процессов, на менее плодородных почвах и максимального сохранения лесного фонда, с учетом сорбционных и фильтрационных характеристик грунтов, направления и скорости движения потока грунтовых вод с точки зрения условий аккумуляции потенциальных загрязнений; б. удаленность особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон, санитарных зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу; в. удаленность жилой застройки и территорий с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (санатории, рекреационные зоны, дачные поселки и т.п.); характеристика состояния окружающей среды в районе размещения объекта, характер имеющейся антропогенной нагрузки на окружающую среду на данной территории; результаты мониторинга за состоянием окружающей среды в районе Калининской АЭС; оценка воздействия эксплуатации Калининской АЭС на уровне мощности 104% на компоненты окружающей среды, включая: ландшафтное воздействие (допустимость изъятия почв с точки зрения их ценности), оценка воздействия на атмосферный воздух (расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, расчеты рассеивания c учетом фоновых концентраций), воздействие на подземные воды и поверхностные водные объекты. Должны быть рассмотрены факторы воздействия на окружающую среду: радиационный, тепловой, химический, электромагнитный, акустический; планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду и население от Калининской АЭС при эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной; оценка экологического риска планируемой деятельности; описание возможных аварийных ситуаций (проектные и запроектные аварии) с учетом степени, характера экологических последствий, мер по их предупреждению, мер по обеспечению готовности к ликвидации аварий, включая описание противоаварийных мероприятий; описание средств контроля и измерений, планируемых к использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при сооружении и эксплуатации объекта; прогноз изменения состояния окружающей среды и условий проживания населения от планируемой деятельности; выявленные при проведении ОВОС неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; полную информацию, подтверждающую соблюдение критериев (норм) безопасности, утвержденных санитарными нормами и правилами и другими нормативными документами, на границе санитарно-защитной зоны Калининской АЭС; предложения по изменению программы экологического мониторинга Калининской АЭС в связи с эксплуатацией энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной; результаты общественных обсуждений при подготовке окончательной редакции материалов ОВОС; результаты, выводы, предложения и рекомендации (резюме нетехнического характера) оценки воздействия на окружающую среду. |
| 12. | Требования к качеству работ | Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в АО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества. |